## Slide 1: 多功能自走车
21-22年春夏学期数字系统课程第一小组项目展示
组长：szx
组员：cxy、zty

## Slide 2: 小车靓照

## Slide 3: 基本功能
小车的前后移动与原地转向
即时操作
多档调速
模式转换
可靠与稳定

## Slide 4: 我们实现的“高端”技术
红外解码遥控
寻址自走
悬空检测及避障
智能舵机
遥控执行

## Slide 5: 红外遥控

## Slide 6: 红外遥控
实现设施名称：红外对管及解码模块
安装位置：开发板及手持遥控器
输入：通过遥控机输入一段串行信号，包括用户识别码和操作码，结合电路发出38kHz红外线
输出：8-bit二进制数据编码
功能原理：遥控器上按下不同的按键将发送红外线，由开发板上接收器接收，经红外解码后可得不同的8-bit操作码
功能描述：实现了远程遥控小车的功能
功能结合：结合即时操控及自动寻址功能，可远程操作小车的行动

## Slide 7: 遥控执行

## Slide 8: 遥控执行
实施设备：电机及开发板
输入：由红外遥控输入控制信号，再由红外解码得到8位操作码
输出：电机开关信号及方向控制信号
功能描述：FPGA板实时接收控制信号，在得到正确方向控制信号后，输出电机启动信号及四位方向控制信号，电机执行相应功能
功能原理：红外信号输入、红外解码、接收及输出、电机执行

## Slide 9: 多档调速

## Slide 10: 多档调速
实施设备：FPGA拨码开关、开发板、电机
输入：三位控制信号
输出：调整电机开关信号执行时延
功能描述：接收三位控制信号后，FPGA调整电机启动信号的输出时延，从而调整小车行进速度
功能原理：通过调整信号输出的持续和停止的时间，控制小车行进速度

## Slide 11: 寻址自走

## Slide 12: 寻址自走
实现设施名称：电机及开发板
输入：红外遥控器键入，可控制操作及持续时间，且可多次输入，也支持分段操作（单次上限为10次）
输出：左右电机控制信号，实现特定运动路径
功能原理：分为控制与执行模块，读入多步控制指令后由开发板存储为数据，根据存储的数据进行小车运动的执行
功能描述：使得小车能够按照输入的条件，在全部输入完成后开始执行，依据特定路径自动行走

## Slide 13: 模式切换
自走
限速
舵机
避障
遥控
避障
调速
舵机
拨码开关

## Slide 14: 悬空检测及避障

## Slide 15: 悬空检测
实现设施名称：红外线发射接收一体模块
安装位置：智能小车车头底盘下方
输出：若底盘距地面约大于20cm则返回高电平，若底盘距地面小于20cm则返回低电平
功能原理：若模块返回高电平则立即停止电机的运转，若返回低电平则正常使用
功能描述：若小车遇到台阶边缘等陡峭处可自动停止前进，防止小车坠毁。在自走模式下，小车能够停止，在放下后能够继续执行自走

## Slide 16: 红外避障
实现设施名称：红外线发射接收一体模块
安装位置：智能小车车头底盘，面向前方
输出：若车头前方约10cm内存在障碍物，则返回低电平，反之返回高电平
功能原理：若模块返回低电平则立即停止电机的运转，若返回高电平则正常使用
功能描述：若小车前方存在障碍物则会立即停止小车的运动，防止碰撞。在自走模式下，小车遇到障碍停止，在移除障碍后继续执行；在遥控模式下，小车遇到障碍无法前进，但后退及转向能够正常执行

## Slide 17: 智能舵机

## Slide 18: 遥控舵机
实现设施名称：单舵机
安装位置：智能小车车头底盘
输入：PWM（脉冲宽度调制）信号
输出：无核心马达及减速齿轮
功能原理：通过PWN信号占空比实现,5%~10%占空比对应舵机角度0~180°
功能描述：通过输入信号的变化可以实现舵机的转动
功能结合：除了能够单独控制舵机转向之外，舵机能够根据方向信号转向相应的角度

## Slide 19: 展示视频

## Slide 20
遇到的困难
红外遥控解码
调速与限速
自走模块信号输出
红外避障信号嵌入

## Slide 21: 小组分工
谌梓轩
红外避障及悬空
自走模块
蔡馨毅
红外遥控解码
自走模块
曾天扬
舵机
多档调速
顶层模块
遥控模块
遥控模块

## Slide 22: 谢谢！